<Date>9.2.2011</Date>	A7-0287/ <NumOfAM>001-057</NumOfAM>

ENMIENDAS 001-057

presentadas por la <Committee>Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria</Committee>

Informe

<Chairman>Martin Callanan</Chairman>	<A5Nr>A7-0287/2010</A5Nr>

<ShortTitel>Normas en materia de emisiones para los vehículos industriales ligeros nuevos</ShortTitel>

<Procedure>Propuesta de Reglamento</Procedure> <ReferenceNo>(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))</ReferenceNo>

_____________________________________________________________

Enmienda		1

Propuesta de Reglamento

Considerando 1 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | (1 bis) La Comisión ha completado una revisión de la Estrategia para un desarrollo sostenible, centrándola en los problemas de desarrollo sostenible más acuciantes, como los relacionados con el transporte, el cambio climático, la salud pública y la conservación de la energía. Todos estos problemas están interrelacionados y pueden abordarse con medidas de eficiencia energética en el transporte. |

Justificación

Debe hacerse alguna referencia a las estrategias de más vasto alcance de la Unión Europea; la Estrategia para un desarrollo sostenible es un importante documento estratégico que todavía no se menciona en los considerandos.

Enmienda		2

Propuesta de Reglamento

Considerando 3 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | (3 bis) Para reforzar la competitividad de la industria europea del automóvil deben utilizarse sistemas de incentivos, como la compensación de las ecoinnovaciones y la concesión de supercréditos, en lugar de prohibiciones acompañadas de sanciones penales. |

Justificación

Para los clientes, que en su mayoría desempeñan una actividad empresarial, el consumo de combustible del vehículo constituye un criterio clave para la decisión de compra.

Enmienda		3

Propuesta de Reglamento

Considerando 5

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| (5) En esas Comunicaciones se propuso un enfoque integrado con vistas a alcanzar el objetivo comunitario de que las emisiones medias de los turismos nuevos matriculados en la Comunidad se sitúen en 120 g de CO2/km antes de 2012, centrándose en reducciones obligatorias de las emisiones de CO2 para conseguir el objetivo de 130 g de CO2/km respecto a la media del parque de vehículos nuevos mediante mejoras de la tecnología de los motores de los vehículos y una reducción adicional de 10 g de CO2/km, o equivalente si resulta necesario desde el punto de vista técnico, mediante otras mejoras tecnológicas, como el aumento de la eficiencia en el uso del combustible de los vehículos industriales ligeros. | (5) En esas Comunicaciones se propuso un enfoque integrado con vistas a alcanzar el objetivo comunitario de que las emisiones medias de los turismos nuevos matriculados en la Comunidad se sitúen en 120 g de CO2/km antes de 2012, centrándose en reducciones obligatorias de las emisiones de CO2 para conseguir el objetivo de 130 g de CO2/km respecto a la media del parque de vehículos nuevos mediante mejoras de la tecnología de los motores de los vehículos y una reducción adicional de 10 g de CO2/km, o equivalente si resulta necesario desde el punto de vista técnico, mediante otras mejoras tecnológicas, como el aumento de la eficiencia en el uso del combustible, cuya introducción debe ampliarse a otros tipos de vehículos, incluidos los vehículos industriales ligeros. |

Justificación

Como se expresa con claridad en el considerando 16 del Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los vehículos de motor, la Comisión Europea debe evaluar la viabilidad de ampliar la instalación obligatoria de determinadas tecnologías avanzadas ya disponibles a otras categorías de vehículos, incluidos los vehículos industriales ligeros.

Enmienda		4

Propuesta de Reglamento

Considerando 9 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | (9 bis) La Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos1, exige ya que los impresos de promoción de los vehículos faciliten a los usuarios finales los datos oficiales de emisión de CO2 y los datos oficiales de consumo de combustible del modelo de automóvil concreto al que se refieran. En su Recomendación 2003/217/CE, de 26 de marzo de 2003, sobre la aplicación a otros medios de las disposiciones de la Directiva 1999/94/CE en lo que se refiere a los impresos de promoción2, la Comisión interpretó que esta disposición incluía la publicidad. El ámbito de aplicación de la Directiva 1999/94/CE debe extenderse, por tanto, a los vehículos industriales ligeros, de forma que la publicidad relativa a cualquier tipo de vehículo industrial ligero esté obligada a facilitar a los usuarios finales los datos oficiales de emisión de CO2 y de consumo de combustible del vehículo cuando se divulgue información en materia de energía o de precios. |
|  | 1 DO L 12 de 18.1.2000, p. 16. 2 DO L 82 de 29.3.2003, p. 33. |

Enmienda		5

Propuesta de Reglamento

Considerando 14

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| (14) A fin de garantizar que los objetivos reflejan las particularidades de fabricantes pequeños y especializados y son coherentes con su potencial de reducción, deben fijarse objetivos de reducción de emisiones alternativos para esos fabricantes teniendo en cuenta el potencial tecnológico de los vehículos de un fabricante determinado para reducir sus emisiones específicas de CO2 y de forma coherente con las características de los segmentos de mercado pertinentes. Esa excepción debe estar incluida en la revisión de los objetivos de emisiones específicas contemplados en el anexo I, que deberá completarse a principios de 2013 a más tardar. | (14) A fin de garantizar que los objetivos reflejan las particularidades de fabricantes pequeños y especializados y son coherentes con su potencial de reducción, deben fijarse objetivos de reducción de emisiones alternativos para esos fabricantes teniendo en cuenta el potencial tecnológico de los vehículos de un fabricante determinado para reducir sus emisiones específicas de CO2, así como la media de emisiones de CO2 de los vehículos industriales ligeros de todos los fabricantes, y de forma coherente con las características de los segmentos de mercado pertinentes. Esa excepción debe estar incluida en la revisión de los objetivos de emisiones específicas contemplados en el anexo I, que deberá completarse a principios de 2013 a más tardar. |

Justificación

El establecimiento de un objetivo alternativo de emisiones exigirá mayores esfuerzos a estos fabricantes que a los grandes constructores, pero les ofrecerá al mismo tiempo condiciones equitativas, en la medida en que se tomará como referencia la media de emisiones de CO2 de los fabricantes de vehículos industriales ligeros.

Enmienda		6

Propuesta de Reglamento

Considerando 16 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | (16 bis) Con el fin de que los valores de emisiones de CO2 y de eficiencia en el uso del combustible de los vehículos completados sean realistas y no se subestimen las emisiones efectivas de CO2, la Comisión debe presentar una metodología específica de cálculo para determinar las emisiones para cada tipo de vehículo y considerar la posibilidad, si procede, de revisar la normativa en materia de homologación de tipo. |

Justificación

La Comisión ha aceptado en un documento oficioso que la propuesta actual sobre vehículos multifásicos es inviable. Esta enmienda, junto con las enmiendas 3, 4, 12 y 13, elimina la propuesta original, mal redactada, y pide a la Comisión que presente nuevas propuestas para 2011.

Con el fin de tener en cuenta las condiciones específicas de los vehículos multifásicos, es decir, los vehículos que se fabrican de manera incompleta y tienen que pasar posteriormente por una fase de finalización a cargo de otro fabricante, la Comisión Europea ha recomendado que se enmiende la propuesta original. Esta enmienda refleja dicha recomendación.

Enmienda		7

Propuesta de Reglamento

Considerando 24

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| (24) La velocidad de los vehículos de carretera influye enormemente en el consumo de combustible y en las emisiones de CO2. Además, el hecho de no limitar la velocidad de los vehículos industriales ligeros puede constituir un elemento de competencia por lo que se refiere a la velocidad máxima, elemento que podría dar lugar a sistemas motopropulsores sobredimensionados, con las consiguientes ineficiencias en condiciones de conducción más lentas. Resulta, pues, conveniente, estudiar la viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE del Consejo, relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad, con objeto de incluir en él los vehículos industriales ligeros regulados por el presente Reglamento. | (24) La velocidad de los vehículos de carretera también influye en el consumo de combustible y en las emisiones de CO2. De acuerdo con el principio de que para reducir las emisiones de CO2 debe recurrirse en mayor medida a incentivos económicos y menos a prohibiciones, un mecanismo voluntario que garantice a los fabricantes, a cambio de la instalación de dispositivos de limitación de velocidad, créditos por las emisiones de CO2 evitadas podría contribuir a fomentar un parque de vehículos industriales ligeros en la Unión más eficiente en el uso del combustible y más ecológico. No obstante, previamente han de adoptarse medidas urgentes para examinar desde un punto de vista científico si la instalación de limitadores de velocidad permitirá evitar cantidades importantes de emisiones de CO2 y, de ser así, si se puede ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE del Consejo, relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Unión, en el marco de un sistema voluntario con incentivos, con objeto de incluir en él los vehículos industriales ligeros regulados por el presente Reglamento. |

Justificación

La instalación de limitadores de velocidad únicamente debe hacerse de forma voluntaria e ir acompañada de un sistema de incentivos, y sólo a condición de que se haya demostrado científicamente que los limitadores de velocidad permiten lograr una reducción significativa de las emisiones de CO2.

Enmienda		8

Propuesta de Reglamento

Considerando 25

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| (25) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. | (25) El seguimiento y la notificación de las emisiones medias exige que se garanticen unas condiciones uniformes de aplicación para la adopción de normas de desarrollo sobre la recogida, el registro, la presentación, la transmisión, el cálculo y la comunicación de los datos relativos a las emisiones medias, así como sobre la aplicación de los requisitos establecidos en el anexo II. |
|  | Además, para establecer en qué medida deben contribuir las ecoinnovaciones a alcanzar el objetivo de emisiones específicas de un fabricante, deben adoptarse disposiciones de desarrollo sobre la base de los criterios establecidos en el presente Reglamento. |
|  | De conformidad con el artículo 291 del TFUE, las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión se establecerán previamente mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. A la espera de la adopción de ese nuevo reglamento, sigue aplicándose la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, con excepción del procedimiento de reglamentación con control, que no es aplicable. |

Enmienda		9

Propuesta de Reglamento

Considerando 26

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| (26) Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que modifique los requisitos en materia de seguimiento y notificación a la luz de la experiencia adquirida con la aplicación del presente Reglamento, para que establezca métodos para la percepción de las primas por exceso de emisiones, para que adopte disposiciones de desarrollo sobre la excepción relativa a ciertos fabricantes y para adaptar el anexo I a fin de tener en cuenta la evolución de la masa de los vehículos industriales ligeros nuevos matriculados en la Comunidad y reflejar cualquier cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario para medir emisiones específicas de CO2 que prevé el Reglamento (CE) nº 715/2007. Dado que esas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento y a completarlo añadiendo nuevos elementos no esenciales, procede que sean adoptadas mediante el procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión nº 1999/468/CE. | (26) Con vistas a la adaptación de los anexos, en su caso, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE. La Comisión debe completar o modificar los requisitos en materia de seguimiento y notificación establecidos en el anexo II a la luz de la experiencia adquirida con la aplicación del presente Reglamento, fijar métodos para la percepción de las primas por exceso de emisiones, establecer disposiciones relativas a la interpretación de los criterios para poder acogerse a una excepción, al contenido de las solicitudes de excepción y al contenido y evaluación de los programas de reducción de las emisiones específicas de CO2, y tomar las medidas necesarias a la adaptación de las fórmulas del anexo I a fin de reflejar cualquier cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario para medir emisiones específicas de CO2. Reviste especial importancia que la Comisión celebre las consultas apropiadas durante sus trabajos de preparación, también con expertos. |

Enmienda		10

Propuesta de Reglamento

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | 1 bis. El presente Reglamento forma parte de las medidas complementarias enunciadas en el enfoque integrado de la Comunidad. |

Justificación

Esta propuesta es una continuación del proceso de reglamentación iniciado por la Comisión en 2007 para atajar los efectos de la circulación de vehículos de motor en el cambio climático. En ella se aborda una de las mejoras tecnológicas enumeradas en el COM(2007)0019 final.

Enmienda		11

Propuesta de Reglamento

Artículo 1 – apartado 2

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 2. A partir de 2020, el presente Reglamento fija un objetivo de 135 g de CO2/km para las emisiones medias de los vehículos industriales ligeros nuevos matriculados en la Comunidad. | 2. A partir de 2020, el presente Reglamento fija un objetivo de 140 g de CO2/km para las emisiones medias de los vehículos industriales ligeros nuevos matriculados en la Comunidad. |

Enmienda		12

Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – apartado 2

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 2. No se tendrán en cuenta las matriculaciones anteriores fuera de la Comunidad realizadas menos de tres meses antes de la matriculación en la Comunidad. | (No afecta a la versión española.) |

Justificación

(Esta enmienda no afecta a la versión española.)

Enmienda		13

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| a) «emisiones medias específicas de CO2», en relación con un fabricante, la media de las emisiones específicas de CO2 de todos los vehículos industriales ligeros que haya fabricado; | a) «emisiones medias específicas de CO2», en relación con un fabricante, la media de las emisiones específicas de CO2 de todos los vehículos industriales ligeros, con arreglo al artículo 2, que haya fabricado; |

Enmienda		14

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – párrafo 1 – letra f

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| f) «emisiones específicas de CO2», las emisiones de un vehículo industrial ligero medidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas como emisión másica de CO2 (combinada) en el certificado de conformidad; | f) «emisiones específicas de CO2», las emisiones de un vehículo industrial ligero medidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas como emisión másica de CO2 (combinada) en el certificado de conformidad del vehículo completo o completado; |

Justificación

La Comisión ha aceptado en un documento oficioso que la propuesta actual sobre vehículos multifásicos es inviable. Esta enmienda, junto con las enmiendas 1, 4, 12 y 13, elimina la propuesta original, mal redactada, y pide a la Comisión que presente nuevas propuestas para 2011.

Enmienda		15

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – párrafo 1 – letra g

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| g) «objetivo de emisiones específicas», en relación con un fabricante, la media de las emisiones específicas indicativas de CO2 determinadas de acuerdo con el anexo I respecto a cada vehículo industrial ligero nuevo que haya fabricado. | g) «objetivo de emisiones específicas», en relación con un fabricante, la media de las emisiones específicas indicativas de CO2 determinadas de acuerdo con el anexo I respecto a cada vehículo industrial ligero nuevo que haya fabricado o, en caso de que el fabricante disfrute de una excepción en virtud del artículo 10, el objetivo de emisiones específicas determinado de conformidad con esa excepción; |

Justificación

Por coherencia con el texto del Reglamento (CE) nº 443/2009 sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, es importante hacer referencia al objetivo de emisiones específicas aplicable a los fabricantes que disfruten de una excepción en virtud del artículo 10 del presente Reglamento.

Enmienda		16

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | g bis) «huella», la anchura media de la vía multiplicada por la distancia entre los ejes, tal como figura en el certificado de conformidad y se define en las secciones 2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 2007/46/CE; |

Justificación

Es importante definir la huella, que se menciona en el anexo II, parte B, punto 5.

Enmienda		17

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | g ter) «carga útil», la diferencia entre la masa máxima en carga técnicamente admisible, de conformidad con el anexo III de la Directiva 2007/46/CE, y la masa del vehículo; |

Justificación

Por coherencia con el anexo II, parte B, puntos 5 y 6.

Enmienda		18

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | g quater) «vehículo completo», todo vehículo que no necesita ser completado para satisfacer los requisitos técnicos pertinentes de la Directiva 2007/46/CE. |

Justificación

Los vehículos completados están cubiertos por la propuesta legislativa.

Enmienda		19

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | En el caso de los vehículos completados, los fabricantes sólo deberán indicar las emisiones específicas de CO2 de los vehículos de base y respetar sus valores de conformidad con el párrafo primero. |

Justificación

La Comisión ya ha señalado en un documento oficioso que el método al que se hace referencia en la propuesta de Reglamento no es adecuado para determinar las emisiones específicas de CO2 de los vehículos completados. Cuando los vehículos pasan por diversas fases de construcción, el fabricante del vehículo de base no tiene influencia alguna en las emisiones de CO2 de los vehículos completados.

Enmienda		20

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Cuando no se conozcan las emisiones específicas del vehículo completado, el fabricante del vehículo de base utilizará las emisiones específicas del mismo para determinar sus emisiones medias específicas de CO2. |

Justificación

La Comisión ha aceptado en un documento oficioso que la propuesta actual sobre vehículos multifásicos es inviable. Esta enmienda, junto con las enmiendas 1, 3, 12 y 13, elimina la propuesta original, mal redactada, y pide a la Comisión que presente nuevas propuestas para 2011.

Enmienda		21

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – párrafo 2 ter (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Para determinar las emisiones medias específicas de CO2 de cada fabricante, el posible logro de un nivel superior al objetivo de reducción de las emisiones de CO2 de un fabricante de conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 será tenido en cuenta para ese mismo fabricante en el mismo año natural si dicho fabricante así lo solicita. En este caso, se calculará del siguiente modo: |
|  | el 80 % de la diferencia entre el objetivo de emisiones específicas del fabricante y sus emisiones medias específicas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 se deducirá de sus emisiones medias específicas de CO2 de los vehículos industriales ligeros. La Directiva 2009/33/CE establece la relación entre el kilometraje total para los vehículos de turismo y los vehículos industriales ligeros en el 80 %. |

Justificación

Como la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos industriales ligeros se introdujo en un principio entre las medidas complementarias de la reducción del CO2 de los turismos, hacer la media entre ambas flotas es la consecuencia lógica. Debe ser posible hacer la media de los resultados en materia de reducciones de CO2 de los turismos y las flotas de vehículos industriales ligeros de un fabricante, pues ello reduce los costes de cumplimiento, como se demuestra en la evaluación de impacto de la UE. Desde un punto de vista medioambiental y político, no supone ninguna diferencia que el CO2 se reduzca en los vehículos de turismo o en los vehículos industriales ligeros. Establecer una media no perjudicaría a los fabricantes de vehículos industriales ligeros que no producen turismos, pues están cubiertos por el artículo 10. El factor de 0,8 refleja el superior kilometraje total de los vehículos industriales ligeros y las medidas de reducción del CO2 del presente Reglamento (véase el cuadro 3 del anexo de la Directiva 2009/33/CE).

Enmienda		22

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – párrafo 2 quater (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | A partir del 1 de enero de 2016, los vehículos completados se incluirán asimismo en la determinación de las emisiones medias específicas de CO2 de cada fabricante. |

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de adaptación y transición. Por lo que se refiere a los vehículos completados, la homologación de vehículos completos (Directiva 2007/46/CE) no empezará a aplicarse a todas las categorías de vehículos completados hasta mayo de 2013. 2014 será por tanto el primer año natural completo de seguimiento y recogida de datos sobre emisiones de CO2 y masa de los vehículos completados con arreglo al nuevo procedimiento. Los fabricantes recibirán así los datos sobre vehículos completados y evaluarán por tanto su impacto en las emisiones medias del total de su propia flota únicamente en el segundo semestre de 2015. Por consiguiente, la inclusión de las emisiones de vehículos completados en las emisiones medias de los fabricantes no debería tener lugar antes de 2016, dado que no se dispondrá de todos los datos y que habrá un riesgo inicial de posibles errores en los mismos.

Enmienda		23

Propuesta de Reglamento

Artículo 5

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| En el cálculo de las emisiones medias específicas de CO2, cada vehículo industrial ligero nuevo con emisiones específicas de CO2 por debajo de 50 g de CO2/km equivaldrá a: | En el cálculo de las emisiones medias específicas de CO2, cada vehículo industrial ligero nuevo con emisiones específicas de CO2 por debajo de 50 g de CO2/km equivaldrá a: |
| – 2,5 vehículos industriales ligeros en 2014, | – 3,5 vehículos industriales ligeros en 2015, |
| – 1,5 vehículos industriales ligeros en 2015, | – 2,5 vehículos industriales ligeros en 2016, |
| – 1 vehículo industrial ligero a partir de 2016. | – 2,0 vehículos industriales ligeros en 2017. |

Enmienda		24

Propuesta de Reglamento

Articulo 5 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Artículo 5 bis |
|  | Objetivo de emisiones específicas para vehículos que utilicen combustibles alternativos |
|  | A los efectos de determinar el cumplimiento por parte de los fabricantes del objetivo de emisiones específicas mencionado en el artículo 4, las emisiones específicas de CO2 de todos los vehículos diseñados para poder funcionar con un combustible que consista en una mezcla de gasolina con un 85 % de bioetanol («E85») y que cumplan la legislación de la UE o las normas técnicas europeas pertinentes se reducirán para el 31 de diciembre de 2015 en un 5 % en reconocimiento de la mayor capacidad tecnológica y de reducción de emisiones del funcionamiento con biocombustibles. Esta reducción sólo se aplicará si al menos un 30 % de las estaciones de servicio del Estado miembro en el que esté matriculado el vehículo suministra este tipo de combustible alternativo que reúna los requisitos de sostenibilidad para los biocombustibles establecidos en la legislación correspondiente de la Unión. |

Justificación

La ampliación progresiva de la infraestructura de distribución de biocombustibles puede redundar en reducciones sustanciales de las emisiones de CO2, de acuerdo con el principio «del pozo a la rueda». Por analogía con el Reglamento (CE) nº 443/2009 sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, debería introducirse por tanto una disposición relativa a los vehículos industriales ligeros impulsados con combustibles alternativos.

Enmienda		25

Propuesta de Reglamento

Artículo 6 – apartado 1

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 1. Los fabricantes de vehículos industriales ligeros nuevos, salvo aquellos a los que se haya concedido una excepción en virtud del artículo 10, podrán formar una agrupación a efectos del cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al artículo 4. | 1. Los fabricantes, salvo aquellos a los que se haya concedido una excepción en virtud del artículo 10 del presente Reglamento o en virtud del artículo 11 del Reglamento (CE) nº 443/2009, podrán formar una agrupación a efectos del cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al artículo 4 del presente Reglamento. |

Justificación

Debe ser posible agrupar los resultados en materia de reducciones de CO2 de los turismos y las flotas de vehículos industriales ligeros de un fabricante, pues ello reduce los costes de cumplimiento, como se demuestra en la evaluación de impacto de la UE. Desde un punto de vista medioambiental y político, no supone ninguna diferencia que el CO2 se reduzca en los vehículos de turismo o en los vehículos industriales ligeros. Establecer una media no perjudicaría a los fabricantes de vehículos industriales ligeros que no producen turismos, pues están cubiertos por el artículo 10. El factor de 0,8 refleja el superior kilometraje total de los vehículos industriales ligeros y las medidas de reducción del CO2 del presente Reglamento (véase el cuadro 3 del anexo de la Directiva 2009/33/CE.

Enmienda		26

Propuesta de Reglamento

Artículo 6 – apartado 6

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 6. El apartado 5 no será de aplicación cuando todos los fabricantes que componen la agrupación formen parte del mismo grupo de fabricantes vinculados. | 6. El apartado 5 no será de aplicación cuando todos los fabricantes que componen la agrupación formen parte del mismo grupo de fabricantes vinculados o cuando la agrupación consista en un solo fabricante que agrupa las flotas de vehículos de turismo y vehículos industriales ligeros. |

Justificación

Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1.

Enmienda		27

Propuesta de Reglamento

Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | 6 bis. Los objetivos individuales de los fabricantes se sustituirán por un objetivo modificado para el fabricante en el caso de las agrupaciones de vehículos de turismo y vehículos industriales ligeros. |
|  | La modificación se define del siguiente modo: |
|  | el 80 % de la diferencia entre el objetivo de emisiones específicas del fabricante y sus emisiones medias específicas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 se añadirá a su objetivo de emisiones medias específicas de CO2 de los vehículos industriales ligeros. La Directiva 2009/33/CE establece la relación entre el kilometraje total para los vehículos de turismo y los vehículos industriales ligeros en el 80 %. |

Justificación

Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1.

Enmienda		28

Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 9 – párrafo 2

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| La Comisión podrá modificar el anexo II a la luz de la experiencia adquirida con la aplicación del presente Reglamento. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 13, apartado 3. | suprimido |

Enmienda		29

Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 10 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | 10 bis. A partir del 1 de enero de 2014, el seguimiento se extenderá a los vehículos completados. |

Justificación

Dependiendo de la solución elegida, es probable que la Directiva marco sobre la homologación para vehículos y el sistema de vigilancia actual no proporcionen una solución viable para los vehículos completados en la forma propuesta por la Comisión. La homologación de vehículos completos (Directiva 2007/46/CE) no empezará a aplicarse a todas las categorías de vehículos completados hasta mayo de 2013. De ese modo, a partir del 1 de enero de 2014 el seguimiento se extenderá a los vehículos completados. 2014 será el primer año natural completo de seguimiento y recogida de datos sobre emisiones de CO2 y masa de los vehículos completados con arreglo al nuevo procedimiento.

Enmienda		30

Propuesta de Reglamento

Artículo 7 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Artículo 7 bis |
|  | Información |
|  | Respecto al año natural que empieza el 1 de enero de 2014 y cada uno de los años naturales siguientes, cada fabricante de vehículos industriales ligeros garantizará que se facilite al cliente información sobre las emisiones medias específicas de CO2 y el consumo de combustible de sus modelos de vehículos. |

Justificación

Para los clientes, que en su mayoría desempeñan una actividad empresarial, el consumo de combustible del vehículo constituye un criterio clave para la decisión de compra. Por ello debe facilitarse esa información al cliente.

Enmienda		31

Propuesta de Reglamento

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| i) por un exceso de emisiones de más de 3 g de CO2/km: | i) por un exceso de emisiones de más de 3 g de CO2/km: |
| ((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 45 EUR) × número de vehículos industriales ligeros nuevos, | ((Exceso de emisiones – 3) × 95 EUR + 45 EUR) × número de vehículos industriales ligeros nuevos, |

Enmienda		32

Propuesta de Reglamento

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| b) a partir de 2019: | b) a partir de 2019: |
| (Exceso de emisiones × 120 EUR) × número de vehículos industriales ligeros nuevos; | (Exceso de emisiones × 95 EUR) × número de vehículos industriales ligeros nuevos; |

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 8, apartado 2, letra a).

Enmienda		33

Propuesta de Reglamento

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| donde, a efectos del presente artículo, | donde, a efectos del presente artículo, |
| «exceso de emisiones» es el número positivo de gramos por kilómetro en que las emisiones medias específicas de CO2 de un fabricante —teniendo en cuenta las reducciones en las emisiones de CO2 derivadas de tecnologías innovadoras aprobadas con arreglo al artículo 11— superan su objetivo de emisiones específicas en el año natural o en la parte del año natural en la que se aplique la obligación prevista en el artículo 4, redondeado al tercer decimal más próximo; y «número de vehículos industriales ligeros nuevos», el número de vehículos industriales ligeros nuevos producidos por el fabricante que se matricularon ese período, con arreglo a los criterios de introducción gradual establecidos en el artículo 4. | «exceso de emisiones» es el número positivo de gramos por kilómetro en que las emisiones medias específicas de CO2 de un fabricante —teniendo en cuenta las reducciones en las emisiones de CO2 derivadas de tecnologías innovadoras aprobadas con arreglo al artículo 11 y las reducciones de CO2 por debajo del objetivo conforme a lo especificado en el Reglamento (CE) nº 443/2009— superan su objetivo de emisiones específicas en el año natural o en la parte del año natural en la que se aplique la obligación prevista en el artículo 4, redondeado al tercer decimal más próximo; y «número de vehículos industriales ligeros nuevos», el número de vehículos industriales ligeros nuevos producidos por el fabricante que se matricularon ese período, con arreglo a los criterios de introducción gradual establecidos en el artículo 4. |

Justificación

Agrupar los resultados de los turismos y las flotas de vehículos industriales ligeros reduce los costes de cumplimiento de los fabricantes, como se demuestra en la evaluación de impacto de la UE. Desde un punto de vista medioambiental y político, no supone ninguna diferencia que el CO2 se reduzca en los vehículos de turismo o en los vehículos industriales ligeros. Una agrupación de este tipo no perjudicaría a los fabricantes de vehículos industriales ligeros que no producen turismos, pues están cubiertos por el artículo 10. El factor de 0,8 refleja el superior kilometraje total de los vehículos industriales ligeros y las medidas de reducción del CO2 del presente Reglamento.

Enmienda		34

Propuesta de Reglamento

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento completándolo, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 13, apartado 3. | suprimido |

Justificación

Enmienda		35

Propuesta de Reglamento

Artículo 9 – apartado 2

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 2. A partir del 31 de octubre de 2014, la lista publicada de conformidad con el apartado 1 indicará asimismo si el fabricante ha cumplido los requisitos del artículo 4 respecto al año natural precedente. | 2. A partir del 31 de octubre de 2015, la lista publicada de conformidad con el apartado 1 indicará asimismo si el fabricante ha cumplido los requisitos del artículo 4 respecto al año natural precedente. |

Justificación

A raíz de los cambios introducidos por la enmienda al artículo 7, apartados 1 y 2.

Enmienda		36

Propuesta de Reglamento

Artículo 9 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Artículo 9 bis |
|  | Información para el conductor en el interior del automóvil |
|  | A partir del 1 de enero de 2012, los fabricantes que soliciten la homologación de tipo para vehículos de la categoría N1 como se definen en la Directiva 2007/46/CE con arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 equiparán cada vehículo con un contador del consumo de combustible. |

Justificación

Es importante que los conductores conozcan el consumo real de combustible de su vehículo, que suele ser mayor que el consumo medido en el marco del ciclo de ensayo de la UE. Un contador del consumo de combustible puede ayudar a facilitar esta información, alentando al mismo tiempo a los conductores a hacer uso de un estilo de conducción más eficiente desde el punto de vista del combustible. La Comisión Europea está preparando actualmente requisitos para los turismos que estén equipados con tales dispositivos. Deberían aplicarse asimismo a los vehículos industriales ligeros.

Enmienda		37

Propuesta de Reglamento

Artículo 10 – apartado 2 – letra d

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| d) un objetivo de emisiones específicas coherente con su potencial de reducción, incluido el potencial tecnológico y económico de reducción de sus emisiones específicas de CO2 y teniendo en cuenta las características del mercado para el tipo de vehículo industrial ligero fabricado. | d) un objetivo de emisiones específicas coherente con su potencial de reducción, incluido el potencial tecnológico y económico de reducción de sus emisiones específicas de CO2, así como con la media de emisiones de CO2 de los vehículos industriales ligeros de todos los fabricantes, y teniendo en cuenta las características del mercado para el tipo de vehículo industrial ligero fabricado. |

Justificación

El establecimiento de un objetivo alternativo de emisiones exigirá mayores esfuerzos a estos fabricantes que a los grandes constructores, pero les ofrecerá al mismo tiempo condiciones equitativas, en la medida en que se tomará como referencia la media de emisiones de CO2 de los fabricantes de vehículos industriales ligeros.

Enmienda		38

Propuesta de Reglamento

Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 2

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, se adoptarán siguiendo el procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 13, apartado 3. | suprimido |

Enmienda		39

Propuesta de Reglamento

Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 2. La Comisión adoptará el 31 de diciembre de 2012, como muy tarde, disposiciones de aplicación relativas a un procedimiento de aprobación de tales tecnologías innovadoras con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 13, apartado 2. Esas disposiciones de aplicación para las tecnologías innovadoras se basarán en los siguientes criterios: | 2. La Comisión adoptará el 31 de diciembre de 2012, como muy tarde, disposiciones de aplicación relativas a un procedimiento de aprobación de tales tecnologías innovadoras con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 13, apartado 2. Esas disposiciones de aplicación para las tecnologías innovadoras serán conformes a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 443/2009 y se basarán en los siguientes criterios: |

Justificación

En el artículo 12, apartado 2, del Reglamento sobre emisiones de CO2 de los turismos (Reglamento (CE) nº 443/2009) se menciona que la Comisión deberá adoptar, en 2010 a más tardar, disposiciones detalladas para un procedimiento de aprobación de las tecnologías innovadoras en cuestión. Las disposiciones para el procedimiento de aprobación, que están examinándose en la actualidad para lo relativo a los turismos, deben aplicarse también a los vehículos industriales ligeros. No deben hacerse distinciones entre las ecoinnovaciones para turismos y para vehículos industriales ligeros ni entre los respectivos procedimientos de aprobación. Deben evitarse las duplicidades.

Enmienda		40

Propuesta de Reglamento

Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 1. A más tardar el 31 de octubre de 2016 y, a continuación, cada tres años, se adoptarán medidas para modificar el anexo I con el fin de ajustar la cifra M0, en él contemplada, a la masa media de los vehículos industriales ligeros nuevos en los tres años naturales anteriores. | 1. A más tardar el 31 de octubre de 2016 y, a continuación, cada tres años, se adoptarán medidas para modificar el anexo I con el fin de ajustar la cifra M0, en él contemplada, a la masa media de los vehículos industriales ligeros nuevos matriculados en los tres años naturales anteriores. |

Enmienda		41

Propuesta de Reglamento

Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| – sin perjuicio de la confirmación de su viabilidad sobre la base de los resultados de una evaluación de impacto actualizada, las modalidades para alcanzar, en 2020 como muy tarde, el objetivo a largo plazo de 135 g de CO2/km de forma rentable; y | – sin perjuicio de la confirmación de su viabilidad sobre la base de los resultados de una evaluación de impacto actualizada, las modalidades para alcanzar, en 2020 como muy tarde, el objetivo a largo plazo de 140 g de CO2/km de forma rentable; y |

Enmienda		42

Propuesta de Reglamento

Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 2

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| – confirmará la inclusión en el presente Reglamento de los vehículos de las categorías N2 y M2, según se definen en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con una masa de referencia no superior a 2 610 kg y de los vehículos a los que se haga extensiva la homologación de tipo de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 715/2007. | – presentará una propuesta dirigida a incluir en el presente Reglamento los vehículos de las categorías N2 y M2, según se definen en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con una masa de referencia no superior a 2 610 kg y de los vehículos a los que se haga extensiva la homologación de tipo de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 715/2007, con vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo a partir de 2020. |

Justificación

La determinación de los valores exactos para los objetivos a largo plazo y la inclusión de los vehículos industriales ligeros de las categorías N2 y M2 en el Reglamento están todavía sujetas a la confirmación de su viabilidad tras la correspondiente evaluación de sus repercusiones.

Enmienda		43

Propuesta de Reglamento

Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, se adoptarán siguiendo el procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 13, apartado 3. | La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta sobre estas medidas, destinadas a modificar elementos esenciales del presente Reglamento. |

Enmienda		44

Propuesta de Reglamento

Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 2

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 13, apartado 3. | suprimido |

Justificación

Enmienda		45

Propuesta de Reglamento

Artículo 12 – apartado 7

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 7. Antes de que termine 2015, la Comisión revisará el método de determinación de las emisiones específicas de CO2 de vehículos completados a que se refiere el punto 7 de la parte B del anexo II y, si procede, presentará una propuesta de modificación de ese anexo II al Parlamento Europeo y al Consejo. | 7. Antes de que termine 2011, la Comisión establecerá un procedimiento para obtener valores representativos de emisiones de CO2, eficiencia en el uso de combustible y masa de los vehículos completados a efectos de seguimiento. |

Justificación

Debe incumbir a la Comisión presentar una solución adecuada antes de adoptar una propuesta legislativa. La propuesta de la Comisión prevé un objetivo de cumplimiento para las emisiones de CO2 a partir de 2014. Los vehículos completados representan aproximadamente entre el 15 % y el 16 % de todo el mercado de vehículos industriales ligeros. Debido a la alta cuota de mercado y al impacto, aún desconocido, del parque de vehículos OEM, se debe determinar lo antes posible un procedimiento apropiado para obtener valores representativos de emisiones de CO2 y de masa de los vehículos completados.

Enmienda		46

Propuesta de Reglamento

Articulo 12 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Artículo 12 bis |
|  | Medidas de aplicación |
|  | El seguimiento y la notificación de las emisiones medias exige que se garanticen unas condiciones uniformes de aplicación para la adopción de normas de desarrollo sobre la recogida, el registro, la presentación, la transmisión, el cálculo y la comunicación de los datos relativos a las emisiones medias, así como sobre la aplicación del anexo II, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 13, apartado 2. |
|  | Además, para establecer en qué medida deben contribuir las ecoinnovaciones a alcanzar el objetivo de emisiones específicas de un fabricante, deberán adoptarse disposiciones de desarrollo sobre la base de los criterios establecidos en el presente Reglamento. |

Enmienda		47

Propuesta de Reglamento

Artículo 13 – apartado 1

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE. | 1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 9 de la Decisión n° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto1. |
|  | 1 DO L 49 de 19.2.2004, p. 1. |

Justificación

Enmienda técnica, ya que el artículo 9 de la Decisión 280/2004/CE en su versión actual sustituye al artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE, que debería usarse como referencia por analogía con el Reglamento (CE) nº 443/2009 sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos.

Enmienda		48

Propuesta de Reglamento

Artículo 13 – apartado 3

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observándose lo dispuesto en su artículo 8. | suprimido |

Enmienda		49

Propuesta de Reglamento

Articulo 13 bis (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Artículo 13 bis |
|  | Actos delegados |
|  | 1. A fin de tener en cuenta el progreso técnico, la Comisión podrá adoptar, mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 13 ter y en las condiciones establecidas por los artículos 13 quater y 13 quinquies, modificaciones al anexo II basadas en la experiencia adquirida con la aplicación del presente Reglamento, tal y como estipula el artículo 7, apartado 9, párrafo segundo; podrá fijar métodos para la percepción de las primas por exceso de emisiones, tal y como estipula el artículo 8, apartado 3; podrá adoptar disposiciones relativas a la interpretación de los criterios para poder acogerse a una excepción, al contenido de las solicitudes de excepción y al contenido y evaluación de los programas de reducción de las emisiones específicas de CO2, tal y como estipula el artículo 10, apartado 7; y podrá tomar las medidas necesarias a la adaptación de las fórmulas del anexo I para reflejar cualquier cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario para medir emisiones específicas de CO2, tal y como estipula el artículo 12, apartado 6. |
|  | 2. Al adoptar dichos actos delegados la Comisión se atendrá a lo dispuesto en el presente Reglamento. |

Enmienda		50

Propuesta de Reglamento

Artículo 13 ter (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Artículo 13 ter |
|  | Ejercicio de la delegación |
|  | 1. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 7, apartado 9, párrafo segundo, el artículo 8, apartado 3, el artículo 10, apartado 7, el artículo 12, apartado 6, y el artículo 13 bis se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva. La Comisión elaborará un informe sobre los poderes delegados a más tardar seis meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará automáticamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo la revocan con arreglo al artículo 13 quater. |
|  | 2. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. |
|  | 3. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas por los artículos 13 quater y 13 quinquies. |

Enmienda		51

Propuesta de Reglamento

Artículo 13 quater (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Artículo 13 quater |
|  | Revocación de la delegación |
|  | 1. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 7, apartado 9, párrafo segundo, el artículo 8, apartado 3, el artículo 10, apartado 7, el artículo 12, apartado 6, y el artículo 13 bis podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. |
|  | 2. La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si va a revocar la delegación de poderes procurará informar a la otra institución y a la Comisión, en un plazo razonable antes de adoptar la decisión definitiva, indicando los poderes delegados que podrían ser objeto de revocación y los posibles motivos de la misma. |
|  | 3. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto inmediatamente o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. Se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. |

Enmienda		52

Propuesta de Reglamento

Artículo 13 quinquies (nuevo)

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
|  | Artículo 13 quinquies |
|  | Objeciones a los actos delegados |
|  | 1. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación. |
|  | Por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo se prorrogará dos meses. |
|  | 2. Si, una vez expirado el plazo al que se hace referencia en el apartado 1, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión han formulado objeciones al acto delegado, este se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor en la fecha prevista en él. |
|  | El acto delegado podrá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrar en vigor antes de que expire dicho plazo si tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han informado a la Comisión de que no tienen la intención de formular objeciones. |
|  | 3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objeciones a un acto delegado dentro del plazo al que se refiere el apartado 1, este no entrará en vigor. La institución que haya formulado objeciones deberá exponer sus motivos. |

Enmienda		53

Propuesta de Reglamento

Anexo I – punto 1 – parte introductoria

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 1. Las emisiones específicas indicativas de CO2 para cada vehículo industrial ligero, medidas en gramos por kilómetro, se determinarán aplicando las fórmulas siguientes: | 1. Las emisiones específicas de CO2 para cada vehículo industrial ligero, medidas en gramos por kilómetro, se determinarán aplicando las fórmulas siguientes: |

Enmienda		54

Propuesta de Reglamento

Anexo II – parte A – punto 1 – parte introductoria

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 1. Respecto al año que empieza el 1 de enero de 2011 y cada uno de los años siguientes, los Estados miembros registrarán los datos que se indican a continuación sobre cada vehículo industrial ligero nuevo matriculado en su territorio: | 1. Respecto al año que empieza el 1 de enero de 2013 y cada uno de los años siguientes, los Estados miembros registrarán los datos que se indican a continuación sobre cada vehículo industrial ligero nuevo matriculado en su territorio: |

Justificación

Motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Enmienda		55

Propuesta de Reglamento

Anexo II – parte A – punto 3 – parte introductoria

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 3. Respecto al año natural que empieza el 1 de enero de 2011 y cada uno de los años naturales siguientes, los Estados miembros determinarán, según los métodos descritos en la parte B y desglosando por fabricante: | 3. Respecto al año natural que empieza el 1 de enero de 2013 y cada uno de los años naturales siguientes, los Estados miembros determinarán, según los métodos descritos en la parte B y desglosando por fabricante: |

Justificación

Motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Enmienda		56

Propuesta de Reglamento

Anexo II – parte A – punto 3 – letra d – inciso ii

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| ii) las emisiones específicas de CO2, | ii) las emisiones específicas de CO2 y la parte de reducción de emisiones resultante de las tecnologías innovadoras con arreglo al artículo 11, |

Justificación

Motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Enmienda		57

Propuesta de Reglamento

Anexo II – parte B – punto 7

| Texto de la Comisión | Enmienda |
| --- | --- |
| 7. Emisiones específicas de vehículos completados |  |
| Las emisiones específicas de vehículos completados se determinarán de acuerdo con la Directiva 2004/3/CE. Si no se dispone de ese valor, las emisiones específicas de un vehículo completado se establecerán en el valor más alto de las emisiones específicas de todos los vehículos completados que sean del mismo tipo de vehículo que el vehículo incompleto sobre el que se basa el vehículo completado, y que se hayan matriculado en la UE en el mismo año de seguimiento, entendiendo por «tipo de vehículo» lo que se define en el artículo 3 de la Directiva 2007/46/CE. Si hay más de tres valores distintos de emisiones específicas de todos los vehículos completados, se utilizará el segundo valor más alto. | 7. En el caso de los vehículos multifásicos, el fabricante del vehículo completado será responsable de todo el vehículo. No obstante, para la determinación de los parámetros fundamentales conforme al presente Reglamento, que son el CO2 y la masa de referencia del vehículo, el fabricante del vehículo incompleto asumirá la responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos en materia de CO2 en virtud del presente Reglamento. A ese respecto no se deberán imponer cargas inaceptables al fabricante del vehículo incompleto. |
|  | A efectos de seguimiento, el fabricante del vehículo completado comunicará a los organismos de control pertinentes una «masa de referencia de control» del vehículo completado, junto con el valor de CO2 correspondiente, sobre la base de la información proporcionada por el fabricante del vehículo incompleto que, o bien facilitará un cuadro de valores de CO2 correspondientes a distintas clases de masas de inercia finales, o bien facilitará un solo valor de CO2 derivado del vehículo incompleto y una masa añadida por defecto (que será, respectivamente, de 300, 200 y 100 kg para los vehículos de clase III, II y I). Esta masa se tendrá asimismo en cuenta para la parte C. |
|  | La Comisión procederá a la adaptación de la Directiva 2007/46/CE que sea necesaria para este proceso antes del 31 de diciembre de 2011. Para asegurar la validez del proceso expuesto, la Comisión validará y, si es necesario, adaptará el proceso en el primer año civil tras la entrada en vigor del presente Reglamento. Sólo después de la entrada en vigor de ese ajuste podrán computarse plenamente los vehículos multifásicos en el cumplimiento de los objetivos. |